## Slide 1: TERMINAL REMOTA DE BAJO CONSUMO ELECTRICO
Supervisa y monitorea el estado actual del cultivo con un set de sensores, comunicación inalámbrica y software para recolección y análisis de datos.

## Slide 4
SENSORES DIAMETRO DEL FRUTO
DENDROMETROS
SENSORES DE TEMPERATURA DE LA HOJA
SENSORES DE HUMEDAD DE LA HOJA.
MONITOR DE FOTOSINTESIS
SENSOR DE FLUJO DE SAVIA
SENSORES
SENSORES MICROVARIACION DIAMETRO DEL TALLO

## Slide 5
Lora
I/0
Presión barométrica
Humedad/temperatura aire
Humedad/temperatura tierra
Datalog
Solar
Microcontrolador de bajo consumo eléctrico- datalog
Lora
Base receptora
PC
Temporizador/activa
El datalog, almacenar toda la información que recibe de los sensores conectados
El temporizador enciende el microcontrolador cada 10 minutos
La lectura de los sensores se realiza 1 vez cada 10 min y se almacena en el datalog
La información se almacena en una Micro SD.
El datalog transmite la información que tiene almacenada desde la ultima transmisión exitosa cada 60 min.
El modulo de comunicación LORA es encendido por el datalog.
El sensor es alimentado directamente por el microcontrolador.
Sistema debe funcionar a 3,3 V
Para efectos de probar el modelo.
Se instala un modulo Lora para recibir la información del datalog.
Se muestran los datos recibidos en una PC

## Slide 6
Humedad de la tierra
Humedad y temperatura ambiente
Suministro eléctrico
Presión barométrica
Sensor Humedad de la tierra capacitivo

## Slide 7
DIAGRAMA DE BLOQUES
ESP8266
NodeMcu V3
Lora
Ra-02
Micro SD
SPI
SENSORES
Presión barométrica
I2C
ESP32
Lora
Ra-02
Micro SD
I/O
SPI(1)
Humedad tierra
Presión barométrica
I2C
SPI(2)
Humedd temperaturaAM2301
Humedad y temperatura

## Slide 8
ESP 32 Wrover + Ra-02
SPI | ESP32-SPi1-VSPI | ESP32-SPi2-HSPI
MOSI | GPIO 23 – PIN 37 | GPIO 13
MISO | GPIO 19- PIN 31 | GPIO 12
SCK(CLK) | GPIO18- PIN 30 | GPIO 14
SS(SLAVE SELEC) | GPIO5 – PIN 29 | GPIO 15
RST | GPIO9-PIN 17 | 
LORA
MOSI-PIN14
MISO-PIN 13
SCK-PIN 12
NSS- PIN 15
DIO0-PIN 5
Puerto SPI
i2C BUS | ESP32
SDA | GPIO 21
SCL | GPIO 22
Para cambiar de pin Wire.begin (SDA,SCL)
Conector U.FL

## Slide 11
https://esp32.com/viewtopic.php?t=1914

## Slide 12
ESP8266 V3 + RFM95W
RFM
Librería Kicad Esp8266
https://github.com/jdunmire/kicad-ESP8266

## Slide 13
MicroSD Card Module | ESP32
3V3 | 3V3
CS | GPIO 5
MOSI | GPIO 23
CLK | GPIO 18
MISO | GPIO 19
GND | GND

## Slide 14
https://www.mischianti.org/2019/12/15/how-to-use-sd-card-with-esp8266-and-arduino/

## Slide 15
Modulo FTDI Ft232 USB-TTL
Interfaz USB-UART